## Slide 1
MANTENIMIENTO · ENERO, MAYO, JUNIO Y JULIO 2026
Paradas no planeadas: dónde se nos va el tiempo
200 horas perdidas en 4 meses. Dos focos explican la mayor parte.
Notes: Resumen del archivo IMPACTOS: 318 paradas no planeadas registradas por mantenimiento en enero, mayo, junio y julio de 2026.

## Slide 2: El problema en cuatro números
Fuente: IMPACTOS.xlsx · Enero, Mayo, Junio y Julio 2026
200
horas de línea parada (11.998 min)
318
paradas no planeadas, todas de mantenimiento
38
minutos en promedio por parada
−61%
de minutos parados entre mayo y julio
El 95% de las paradas son ajustes y averías (Adjustment + Breakdown).
Notes: 200 horas equivalen a unos 25 turnos de 8 horas. Desde mayo la tendencia baja: julio tuvo 61% menos minutos que mayo.

## Slide 3: Mayo fue el pico; julio, el mejor mes
Minutos de parada por mes · Febrero a abril no están en el archivo
Chart: 
| Enero | Mayo | Junio | Julio
Minutos | 2782 | 4534 | 2908 | 1774
Mayo: 112 paradas
La Línea 16 sola se llevó el 54% del mes.
Julio: 55 paradas
La mitad que en mayo.
Notes: El archivo no trae febrero, marzo ni abril, así que no se puede decir qué pasó en esos meses.

## Slide 4: Dos focos concentran el tiempo perdido
LA LÍNEA
28%
Línea 16: 3.338 min
Fue la #1 en mayo y en junio, siempre por el arrastre del laminado (servo y encoder).
EL EQUIPO
40%
Llenadora: 4.798 min
124 paradas en casi todas las líneas. Está detrás de 7 de las 12 paradas más largas.
% sobre el total de 11.998 minutos parados
Notes: Si atacamos estos dos focos, atacamos la mayor parte del problema. En la Línea 16, el 22 y el 23 de mayo se perdieron más de 1.100 minutos por el servo y el encoder.

## Slide 5: Las fallas que más se repiten
Paradas clasificadas por tipo de falla según su observación · detalle en la hoja "Fallas repetitivas" del Excel
# | Falla | Veces | Horas | Dónde se concentra
1 | Arrastre del laminado (servo / encoder) | 54 | 47,4 | Línea 16 (50 de 54)
2 | Bandas, correas y cadenas que se frenan o descarrilan | 30 | 26,6 | Líneas 10, 22, 19 y 02 · los 4 meses
3 | Boquillas de llenado (goteo, fugas, conos) | 23 | 8,9 | Línea 02 (10), Línea 18 (6)
4 | PLC, programa, drives y tarjetas | 20 | 7,9 | Varias líneas
5 | Tornillos, pines y piezas partidas | 19 | 10,2 | Línea 02 sobre todo
Solo la falla #1 ya suma 47 horas: casi una cuarta parte de todo el tiempo perdido.
Notes: Las observaciones se escriben a mano, así que se agruparon por palabras clave. "falla de arrastre", "faklla de arrastre" y "falla cervo de rrastre" cuentan como la misma falla.

## Slide 6: La parada más larga de cada mes
Top 3 de cada mes: hoja "Top 3 por mes" del Excel
Mes | Línea | Equipo | Horas | Qué pasó
Enero | Línea 18 | Llenadora | 8,0 | Arranque con acompañamiento de proyectos (turno completo)
Mayo | Línea 16 | Servo motor | 13,7 | Falla del servo dos días seguidos: 7,0 h el 22/05 y 6,7 h el 23/05
Junio | Línea 10 | Banda transportadora | 7,3 | Intervención de bandas
Julio | Línea 20 | Llenadora | 4,5 | Lado izquierdo de la tolva tapado
Las fallas largas se registran en bloques de 60 min; aquí se juntan por día, línea y equipo para ver su duración real.
Notes: En mayo la misma falla del servo de la Línea 16 se repitió dos días seguidos, por eso se muestran juntas. El top 3 completo de cada mes está en el Excel.

## Slide 7: Qué proponemos
1
Plan de choque en la Línea 16
Causa raíz del arrastre del laminado: servo, encoder y su sensor.
2
Preventivo a llenadoras y bandas
Revisión programada de boquillas (Línea 02) y de bandas y correas (Líneas 10 y 22).
3
Registrar mejor las paradas
Observación obligatoria y tiempos que cuadren con el horario: hoy hay 38 registros por revisar.
Notes: Son propuestas que salen de los datos; ajústenlas con el equipo de mantenimiento antes de comprometer fechas o responsables.